Приложение № 1 к Постановлению

Исполнительного комитета Алексеевского

городского поселения № 14 от 28 августа 2014 года

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2020 годы

Программный документ.

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2014-2024 годы. |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Исполнительного комитета от 14 апреля 2014 г. № 5 «О создании рабочей группы по разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на период 2014-2024 г.г. в Алексеевском городском поселении» |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района, организации (предприятия, учреждения) коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Алексеевского городского поселения Алексеевского муниципального района; - взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Алексеевского городского поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы до 2024года. Осуществления Программы: 1 этап 2014-2015 годы, 2 этап 2015-2020 годы. |
| Нормативно-правовая база | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее ФЗ-185); Постановление Правительства РФ от 22.08.2005 г. № 533 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план п.г.т. Алексеевское. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Алексеевского городского поселения. Для оценки эффективности реализации Программы Исполнительным комитетом проводится ежегодный мониторинг выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Вступление в силу с 1 января 2006 г. Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского поселения  на 2014 - 2024 гг. разработана на основании Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" от 30.12.2004 N 210-ФЗ, Устава Алексеевского городского поселения и в соответствии с генеральным планом пгт. Алексеевское.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства в целях повышения качества услуг и улучшения экологии района. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселка  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации и Республики Татарстан.

Предусмотренное Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселка  позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки и является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Краткий анализ существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

### Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселка  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. Водоснабжение в поселке осуществляют  2 организации: ОАО «Алексеевскводоканал» и ООО «Водоканал».

На балансе ОАО «Алексеевскводоканал» находится 271,5 км водопроводных и 12,5 км канализационных сетей, и 2 канализационные станции для перекачки сточных вод поселка  на биологические очистные сооружения (БОС) № 1  суммарной    производительностью 1,2 тыс. м3 /сут. Мощность водозаборов в районе составляет 2,6 тыс. м3/сут.

Основным источником водоснабжения является артезианская вода, подаваемая от локальной системы водоснабжения  артезианских скважин.

Водопроводные сети поселка строились стихийно без учета водопотребления, пожаротушения и поэтому  в летнее время ощущается острая нехватка воды. Дефицит воды в летний период составляет 1,0 тыс. м3/сут.

Для нормального поддержания водоснабжения  поселка, необходимо ежегодно производить замену 5 км водопроводных сетей. В 2009 году заменено, 3,5 км сетей. Недовыполнение программы по замене ветхих водопроводных сетей составляет в среднем 1,5 км на сумму 0,8 млн. рублей в год.

Существуют проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой. Первая причина – артезианские скважины находятся в зоне жилой застройки и не имеют 2-го и 3-го пояса зон санитарной охраны. Качество питьевой воды артезианских скважин, расположенных в зоне жилой застройки, не соответствует санитарным нормам.

Вторая причина – из-за неудовлетворительного состояния действующих водопроводных сетей и сооружений происходит вторичное загрязнение. 20 км водопроводных сетей поселка находятся в ветхом состоянии, износ сетей составляет 40%.

Основная часть поселка, застроенная многоэтажными жилыми домами, имеет центральную систему канализации. В микрорайонах частной застройки сбор сточных вод производится в выгребных ямах. Очистные сооружения расположены в северо-западной части р.ц. Алексеевское. Максимально – суточная производительность очистных сооружений Q=1200куб.м/час.

Очистка стоков двухступенчатая на однотипных аппаратах «Биосорб». Пропускная способность одной пары аппаратов – 360,0 куб.м/сут.

Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Кама. Выпуск – русловой.

Ежегодно в поселке  очистными сооружениями очищаются в среднем 369,1 тыс. м3 сточных вод. Из них 42 % сточных вод принимаются от населения, 6 % от бюджетных организаций, 52 % от промышленных предприятий

Обеспеченность поселка  по очистке сточных вод биологическими очистными сооружениями канализации составляет 60 %. Поселковые биологические очистные сооружения – загружены на 100%, эксплуатируются 10 лет и требуют дополнительного увеличения мощности.

Среднесуточный отпуск воды на 1 человека – 92 литра.

Схема существующей канализации – самотечно – напорная. На территории поселка находятся шесть канализационных насосных станций, перекачивающих стоки через колодцы – гасители напора в магистральный коллектор d- 600 мм по ул. Чапаева – Куйбышева. Канализационная часть поселка проложена из полиэтиленовых труб d- 160-300-600мм. Общая протяженность сетей 12700м. Сети оборудованы колодцами из сборных ж/бетонных элементов.

Система теплоснабжения

В настоящее время теплоснабжение р.ц. Алексеевское – децентрализованное.

Отопление индивидуальной застройки осуществляется от местных генераторов тепла, горячее водоснабжение – от газовых проточных водонагревателей.

наиболее крупными отопительными котельными жилищно-коммунальной и общественной застройки являются:

- котельная «ЦРБ» с 2-мя водогрейными котлами «НР-18», общей тепловой мощностью 3,49 МВт.

Отопительные котельные также используются на технологические нужды и отопление собственных предприятий.

Потребная тепловая мощность от этих котельных составляет всего – 5,58 Гкал/ч (6,49 МВт). В среднем крупные котельные загружены всего на 38%. Перспектива использования мощности этих котельных не рассматривается. Отопление собственных зданий промышленных предприятий осуществляется от миникотельных с бытовыми котлами мощностью до 200 кВт, работающих на природном газе.

В 2012 году изменена схема теплоснабжения Алексеевского городского поселения с ликвидацией квартальной котельной и  переводом всех 100% многоквартирных жилых домов на поквартирные системы отопления.

Система электроснабжения

В настоящее время электроснабжение потребителей  пгт. Алексеевское осуществляется от высоковольтной подстанции «Алексеевская» напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами 16,0 МВа и 10,0 МВа. Питание ПС «Алексеевская» выполнено по двум воздушным одноцепным линиям 110 кВ «Чистополь-Алексеевское» и «Алексеевское-Большие Тиганы», проводом – АС 120 кв. м.м.

В пгт. Алексеевское в эксплуатации находятся 50 ТП напряжением 10/0,4 кВ (учтены ТП с/х Красный Восток» и п. Лебяжье) суммарной мощностью 11765 кВА. Действующие линии 10 кВ выполнены воздушными линиями на железобетонных и деревянных опорах, физическое состояние линий  - удовлетворительное.

Электроснабжение промышленного сектора осуществляется от 20 подстанций10/0,4 кВ, находящихся на балансе потребителей; коммунально-бытового сектора – от 30 подстанций 10/0,4 кВ, находящихся на балансе РЭС. В качестве резервного питания имеются дизель-генераторы ДЭС, АВР.

В настоящее время, а также в перспективе до 2024 г. электроснабжение промышленных предприятий и коммунально-бытовой сектор не будет испытывать затруднений, т.к. имеются резерв мощностей.

Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение пгт. Алексеевское осуществляется природным газом.

Газоснабжение природным газом осуществляется магистрального газопровода Миннибаево-Казань-Альметьевск через систему газопроводов отводов и через газораспределительную станцию АГРС – Алексеевское выходной ниткой Р=27кгс/см2 и выходной ниткой Р=6 кгс/см2. Проектная производительность АГРС составляет 150 тыс.нм3/ч.

Газ используется на технологические и отопительные нужды промышленных предприятий, для сжигания в отопительных котельных, населением райцентра для приготовления пищи и горячей воды, для отопления одноэтажной и секционной застройки от местных источников тепла, а также в коммунально-бытовых учреждениях и предприятиях.

В настоящее время протяженность построенных и эксплуатируемых газопроводов в составляет 81,59 км, в том числе:

- газопроводов высокого давления Р<6 кгс/см2-10,06 км (от АГРС – до ГРП, ШРП, ГРУ);

- газопроводов низкого давления  Р< 0,03 кгс/см2-71,53  км; Количество  ГРП – 6 шт.

Количество ГРП шкафного типа  - 31 шт.

Количество ГРУ – 3 шт.

Охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд принят 100%.

Утилизация твердо-бытовых отходов

Большое значение имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, водных пространств города всевозможными отходами и отбросами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

Складирование твердо-бытовых отходов Алексеевского городского поселения производится на  полигоне ТБО , который  сдан в эксплуатацию в 1998 году.  Срок его функционирования не менее 15 лет. Имеется 1 цех по переработке бытовых отходов, производительностью 100 тыс. тонн в год и 1пункт приема вторичного сырья. На полигоне имеется в наличии пресс ТМ-10Т и измельчитель пластмасс  ИПР-150 М.

  - Анализ  состояния установки приборов учета  и энергоресурсосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Районного Совета  №35/765  от 28.07.2010 г. и постановлением Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района № 222 от 24.07.2009 г. утверждена  адресная программа  перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы»   в соответствии, с которыми  планировалось до конца 2011 года полностью завершить работы по установке приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах.

В целом в поселке обеспеченность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета составляет 100 % , но наблюдается недостаток приборов учёта коммунальных ресурсов на индивидуальных жилых  домах  и на объектах бюджетной сферы (приборы учета водоснабжения и газоснабжения).  Узлы учёта электроэнергии присутствуют на всех объектах.

Более детальный анализ состояния установки приборов учета приведен в разделе «Характеристика состояния проблем в реализации энергоресурсосбережения и учета и сбора информации».

- Перспективы развития  Алексеевского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

  - Количественное определение перспективных показателей развития МО

Общая площадь территории Алексеевского городского поселения составляет 14886га.

В  поселке городского типа  Алексеевское  проживают– 11591 человек. Анализируя возрастной состав населения Алексеевского городского поселения необходимо отметить меньшую долю трудоспособного населения по сравнению с общереспубликанскими показателями, а также большую долю населения старше трудоспособного возраста. Однако положительным моментом является большая доля населения моложе трудоспособного возраста. С 2010 года наблюдается рост рождаемости и общий прирост населения, что положительно характеризует социально-экономическую обстановку в поселке, хотя он и ниже, чем в среднем по Республике Татарстан.

Жилищный фонд многоквартирных домов в районе составляет 85,4 тыс. кв. метров.   С 2008 г. по программе капитального ремонта  отремонтировано 34,55 тыс. кв. метров,  21,4 тыс. кв. метров недоремонт жилищного фонда, что составляет 25%. Постановлением Исполнительного комитета утверждена муниципальная программа по ликвидации недоремонта многоквартирного жилищного фонда  на 2011-2016 г.г. Общий объем финансирования 49165,2 тыс. руб.

Планом предусматривается завершение программы ликвидации недоремонта  к 1 января 2017 г.

Таб. 3.1.1	Финансирование мероприятий по источникам финансирования и годам реализации Программы (тыс. руб).

|  | 2014 г. | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | ИТОГО |
| Всего по Программе | 7993,082 | 8046,0 | 8404,9 | 8872,6 |  | 8814,2 | 49165, 2 |
| Количество домов | 3 | 6 | 5 | 6 |  | 4 | 24 |
| Средства Фонда и бюджета Республики Татарстан | 2995,2 | 3567,4 | 3926,2 | 3749,4 |  | 3691,2 | 20 813,2 |
| Средства местного бюджета | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 |  | 1923,0 | 11538,0 |
| средства членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений | 3074,8 | 2555,6 | 2555,6 | 3200,2 |  | 3200,0 | 16814,4 |

Финансирование программы    осуществляется исходя из объемов потребности финансовых средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Анализ существующей потребности в жилье, структуры спроса, планируемого бюджетного финансирования основных направлений жилищного строительства, наличия сырьевой базы, предусматривается ввод до 2015г. 15 тыс. кв. м. жилья в зависимости от основных ценовых параметров потребления и применяемых конструктивных материалов. К 2020 г. динамика роста ввода жилья сохранится.

Таб. 3.1.2. Прогноз ввода жилья в Алексеевском районе  по основным направлениям строительства (кв. м).

| Вид строительства | 2014 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирное жилье по социальной ипотеке | 2570 | 2570 | 5000 |
| - в том числе на создание фонда жилья социального найма и маневренного фонда | 129 | 131 | 300 |
| Коммерческое многоквартирное жилье | 640 | 876 | 300 |
| Малоэтажное жилье, в т.ч.: | 10 790 | 11 554 | 16000 |
| - по социальной ипотеке | 1260 | 1260 | 4000 |
| В том числе ликвидация аварийного жилья | - | - | 200 |
| Всего | 14 000 | 15 000 | 26000 |

Благодаря реализации программ в п.г.т.Алексеевское удалось сохранить и увеличить высокие темпы строительства жилья и уровень обеспеченности жильем населения.

На территории Алексеевского района аварийными признаны 23 многоквартирных жилых дома. В соответствии с  Федеральным  Законом № 185 от 21.07.2007 г.  «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» была разработана и утверждена Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда.

Таб. 3.1.3. Планируемый снос аварийного жилого фонда

|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос аварийного жилого фонда (дома) | 11 | 4 | 3 | 4 |

В соответствии со схемой территориального планирования  частная жилая застройка проектируется в западную и восточную часть пгт. Алексеевское.   К 2024 году ожидается динамика роста  частной жилой застройки.

Основными промышленными предприятиями Алексеевского городского поселения являются ОАО «Алексеевская Керамика», филиал ОАО «ВАМИН Татарстан»-«Алексеевский МКК», ООО «Алексеевская Фабрика художественного ткачества». Изменений  развития в промышленном направлении на период реализации программы не предвидится.

  - Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

При прогнозировании  потребности населения в коммунальных ресурсах необходимо учитывать данные о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки, данные  о перспективных районах застройки и характеристиках новых объектов, данные о сносе жилого фонда. Кроме того при прогнозировании спроса необходимо учитывать повышение энергоэффективности зданий в соответствии с выполнением требований.
Более детальный прогноз спроса приведен в разделе «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы».

.

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Цель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Алексеевского городского поселения - обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

основные задачи Программы:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории Алексеевского городского поселения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Алексеевского городского поселения.

На основании постановления Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района № 507 от 23.11.2006 года «О критериях доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса» органом  регулирования тарифов на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса по  Алексеевскому муниципальному району был произведен  расчет пороговых значений показателей критериев доступности в Алексеевском муниципальном районе. Согласно расчета,  оценка критериев доступности для потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального комплекса относится к уровню «низкий».

Таб. 4.1. Показатели критериев доступности.

| Наименование критерия доступности | N показателя | Наименование показателя критерия доступности | Уровень доступности, баллы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 высокий | 2 допустимый | 3 низкий | 4 не допустимый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Физическая доступность | 1.1. | Уровень благоустройства жилищного фонда |  | 77 |  |  |
|  | 1.2. | Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах |  | 95 |  |  |
|  | 1.3. | Коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах | 100 |  |  |  |
| Экономическая доступность | 2.1. | Коэффициент покупательской способности для населения |  |  | 16,6 |  |
|  | 2.2. | Коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | 1 |  |  |
|  | 2.3. | Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед организациями коммунального комплекса |  | 99 |  |  |
|  | 2.4. | Коэффициент соответствия цены для организаций затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности) |  | 9,9 |  |  |
| Достаточность и качество предоставления | 3.1. | Коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления | 4,4 |  |  |  |
|  | 3.2. | Коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг | 100 |  |  |  |

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Алексеевского городского поселения и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- утилизация (захоронение) ТБО;

- электроснабжение.

- газоснабжение

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 м2 общей площади жилого фонда муниципального района.

Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:

- ОАО «Алексеевскводоканал»

- ООО «Водоканал»

Водоотведение:

- ОАО «Алексеевскводоканал»

Утилизация (захоронение) ТБО:

- ООО «Полигон»

- Электроснабжение

- Газоснабжение

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении. Электроснабжение промышленных предприятий и коммунально-бытового сектора не испытывает затруднения, т.к. имеются резерв мощностей.  В связи с этим инвестиционная программа системе электроснабжения не требуется.

  - Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении.  В связи с переходом на индивидуальные системы отопления инвестиционная программа системе теплоснабжения не требуется.

  - Программа инвестиционных проектов в газоснабжении.  Инвестиционная программа не требуется.

  - Программа инвестиционных проектов в водоснабжении.

Инвестиционная программа реконструкции и модернизации систем водоснабжения на 2014-2016 годы в перспективе проектов до 2024 г.

Цели инвестиционной программы:

- Качество воды

- Надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения.

- Качество обслуживания абонентов.

- Качество очистки сточных вод.

- Эффективность использования ресурсов.

- Сокращение потерь воды при транспортировке.

- Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод)

Задачи

в сфере водоснабжения:

- Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское

- в сфере водоотведения:

- Модернизация канализационных сетей пгт Алексеевское ул. Просторная

- Основные требования   к инвестиционной программе.

Форма и содержаие инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, устанвленным Федеральным законом от  07.12.2011г.№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

Финансовые источники реализации инвестиционной программы:

            - Прибыль на развитие производства

            - Амортизационные отчисления

ОАО «Алексеевскводоканал» в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению, направляет в орган регулирования следующие документы:

- Сведения о размерах планируемых нагрузок объектов модернизации.

- Проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку инвестиционной программы.

- Производственную программу ОАО «Алексеевскводоканал» утвержденную в установленном порядке.

- Другие необходимые документы по требованию органа регулирования.

Анализ динамики изменения объемов потребления воды

пгт Алексеевское Алексеевского муниципального

образования за три последние года:

тыс. м3/год

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 319 | 269 | 310 |
| Бюджетные организации | 55 | 51 | 52 |
| Прочие предприятия и коммерческие организации | 96 | 25 | 81 |
| Итого | 470 | 346 | 443 |

Анализ динамики изменения объемов водоотведения

пгт Алексеевское Алексеевского муниципального

образования за три последние года:

тыс. м3/год

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 113 | 111 | 117 |
| Бюджетные организации | 42 | 46 | 62 |
| Прочие предприятия и коммерческие организации | 151 | 155 | 128 |
| Итого | 306 | 312 | 307 |

Характеристика основного оборудования производственных

объектов водоснабжения ОАО «Алексеевскводоканал» пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Тип насоса | Подача, м3/ч | Напор, м вод. ст. | Эл. двигатель, кВт | Количество, шт. | Режим работы, час/год | Фактическое потребление эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | рабочих | резерв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВНБ ул. Красноармейская | 6-16-140 | 16,00 | 140,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1852 | 26817,32 |
| 2 | ВНБ ул. Павелкина | 8-25-150 | 25,00 | 150,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 1853 | 39589,91 |
| 3 | ВНБ Школа №3 | 6-10-110 | 10,00 | 110,00 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 1854 | 13262,16 |
| 4 | ВНБ ул. Ленина | 8-25-150 | 25,00 | 150,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 1850 | 38573,38 |
| 5 | ВНБ Кул Гали | 6-16-140 | 16,00 | 140,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 8760 | 380539,57 |
| 6 | ВНБ СХТ | 5-6,5-120 | 6,50 | 120,00 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1990 | 12691,65 |
| 7 | ВНБ ул. 50 лет Победы | 6-10-140 | 10,00 | 140,00 | 6,30 | 1,00 | 0,00 | 1980 | 18026,47 |
| 8 | ВНБ ул. Боровикова | 6-10-110 | 10,00 | 110,00 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 1980 | 14163,47 |
| 9 | ВНБ ул. Мамонова | 6-10-140 | 10,00 | 140,00 | 9,10 | 0,00 | 1,00 | 0 0 | 0 |
| 10 | ВНБ ул. Советская | 6-16-140 | 16,00 | 140,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1980 | 29396,63 |
| 11 | ВНБ ул. Тимирязева (совхоз) | 8-25-150 | 17,00 | 150,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 1980 | 43374,27 |
| 12 | ВНБ ул. Гагарина | 6-16-140 | 16,00 | 140,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1980 | 29396,63 |

Краткое описание системы электроснабжения

Питание водонапорных башен от трансформаторов 10/0,4 кВт (находящихся на балансе Районных электрических сетей) Мощность насосов от 4,5-15 кВт.  Тариф относиться третей категории электроснабжения. Для электроснабжения водонапорных башен на электроэнергию заключен договор с Чистопольским отделением предприятия «Энергосбыт».

С 2009 года ведется работа по автоматизации ВНБ. в 2014-2016 годах продолжится работа по автоматизации ВНБ.

Характеристика основного оборудования производственных

объектов водоотведения ОАО «Алексеевскводоканал» пгт Алексеевское Алексеевского муниципального образования.

| п/п | Наименование оборудования и его местоположение | Тип оборудования | Количество раб./резерв., шт. | Характеристика оборудования | Режим работы электродвигателя, час/год | Фактическое потребление эл. энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | производительность, м3/час | напор, м | мощность электродвигателя, кВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КНС пгт Алексеевское ул. Набережная | МПК 20/22 | 1 | 20,00 | 22,00 | 6,66 | 8 760,00 | 58 304,10 |
| 2 | КНС пгт Алексеевское территория СХТ | МПК 20/22 | 1 | 20,00 | 22,00 | 6,66 | 8 760,00 | 58 304,10 |
| 3 | КНС пгт Алексеевское ул. Пионерский периулок | МПК 20/22 | 1 | 20,00 | 22,00 | 6,51 | 8 760,00 | 57 036,62 |
| 4 | КНС пгт Алексеевское ул. Просторная | МПК 20/22 | 1 | 20,00 | 22,00 | 6,67 | 8 760,00 | 58 433,95 |
| 5 | КНС пгт Алексеевское ул. Территория МКК | МПК 20/22 | 1 | 20,00 | 22,00 | 6,67 | 8 760,00 | 58 433,95 |

| 417 | 21 | №1, Е-1,0-0,9Г | 6585, 1990 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 518 | 21 | №2, Е-1,0-0,9Г | 1432, 1988 | 2001 |

Характеристика модернизации

водопроводных сетей с расчетом их стоимости пгт Алексеевское

| № | Наименование объекта | протяженность водопровода | Скважены (шт) | Башни (шт) | Стоимость (тыс. рублей) Инвести-ционные вложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 этап 2014г. |  |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское | 600 | 0 | 0 | 600,0 |
| 2 этап 2015 г. |  |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 3 этап 2016г. |  |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское | 580 | 0 | 0 | 600 |
| 4 | Проектные работы |  |  |  | 3000 |
| ИТОГО | 1780 | 0 | 0 | 4800 |

Характеристика модернизации

канализационных  сетей с расчетом их стоимости пгт Алексеевское

| № | Наименование объекта | протяженность канализационных сетей | Стоимость (тыс. рублей) Инвестиционные вложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап 2014 -2016 г. г. |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей пгт Алексеевское, ул. Юбилейная, ул. Просторная | 700 | 1200 |
| ИТОГО | 700 | 1200 |

Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО. Инвестиционная программа не требуется.

5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Районного Совета  №35/765  от 28.07.2010 г. и постановлением Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района № 222 от 24.07.2009 г. утверждена  адресная программа  перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы»   в соответствии с которыми, в 2011 году полностью завершена работа по установке приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах.

Таб.  5.7.1. Установка приборов учета в МКД  (Приложение).

Оснащенность индивидуальных жилых домов приборами учета на территории поселка ниже, чем по многоквартирным домам:

Электроснабжение -100 %

Водоснабжение – 84%

Газоснабжение  - 75%

Таб. 5.7.2. Обеспеченность и потребность бюджетных организаций приборами учета (Приложение).

  - Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах,  организаций, городском освещении.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Районного Совета  №35/765  от 28.07.2010 г. утверждена муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Алексеевском муниципальном районе».

Установка коллективных приборов учета, принятые нормативные документы, стимулируют владельцев квартир, частных жилых домов к установке индивидуальных приборов учета. Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения повысилась с 58%  до 92%.

Для реализации программы в 2012 г. в п.г.т.Алексеевское  принята Программа по переходу на автономные системы отопления многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Многоквартирный жилой фонд полностью 100% переведен на двухконтурные котлы, что позволило получать тепло и горячую воду независимо от состояния коммунальных сетей;

Экономия газа и за счет этого деньги (стоимость установки современного котла полностью

окупается за пять-семь лет, а ежемесячная экономия составляет 1200—1500 руб.);

Индивидуальный счетчик газа позволяет точно знать, за что платят жильцы.

Для бюджетных учреждений  установлены  блочные котельные, что привело:

- ликвидация теплосетей.

- экономия газа на 15%

- Отсутствие оператора, автоматическое регулирование подачи  теплоносителя.

В рамках программы  капитального ремонта многоквартирных домов с 2008 года осуществлен ремонт кровель, фасадов, лестничных клеток с установкой пластиковых окон, утепление фасадов и входов подъездов, что позволило снизить теплопотери зданий.

- Взаимосвязь проектов.

Реализация принятых программ в совокупности – это  комплекс мероприятий, рассчитанный на снижение потребления и потерь энергетических ресурсов, снижение коммунальных платежей населения.  К  2020 году удельных показателей энергоемкости планируется снизить на 15 процентов, создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы района на энергосберегающий путь развития.

7.Управление программой

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Исполнители основных мероприятий:

- ОАО «Алексеевскводоканал»

- ООО «Полигон»

Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет Алексеевского городского поселения.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Исполнительным комитетом в целях

обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых Исполнительным комитетом для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса

II Обосновывающие материалы к программному документу

8. Перспективные показатели развития Алексеевского городского поселения для разработки программы

8.1 Характеристика Алексеевского городского поселения

Алексеевское, посёлок городского типа (с 1965 года), центр Алексеевского района Татарстана, расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, в 108 км. к юго-востоку от Казани. Через Алексеевское проходит автомобильная дорога Казань-Чистополь. 
   Численность населения составляет  в пгт. Алексеевское 11591 человек. Население на протяжении всего анализируемого периода развития имело положительную тенденцию роста.  Основными промышленными предприятиями поселка являются ОАО «Алексеевская Керамика», ООО «Алексеевская Фабрика художественного ткачества», филиал ОАО «ВАМИН Татарстан»-«Алексеевский МКК».

Жилой фонд поселка можно условно поделить на 2 вида – многоквартирные жилые  дома   и индивидуальная малоэтажная застройка.

В Алексеевском городском поселении имеется достаточно высокий показатель обеспеченности жильем в сравнении со среднереспубликанскими значениями 21,3 кв. м. общей площади жилья на одного жителя городской местности.

Основная доля жилой застройки представлена домами усадебного типа. Площадь одного усадебного участка в среднем составляет 0,125-0,15 га. Дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться на территориях пгт. Алексеевское в западном направлении от существующей застройки, а также  в восточном направлении, с. Лебяжье, с включением, на перспективу выделения новых, территории данного населенного пункта в планировочную структуру пгт. Алексеевское. Освоение западной резервной территории, после выноса неэксплуатируемых сооружений сельскохозяйственных предприятий предлагается вести жилой секционной малоэтажной и блокированной застройкой.

Восточная резервная территория, используется для организации жилого района, разрешенного в основном индивидуальной застройкой.

8.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

Анализируя возрастной состав населения Алексеевского городского поселения необходимо отметить меньшую долю трудоспособного населения по сравнению с общереспубликанскими показателями. Однако положительным моментом является большая доля населения моложе трудоспособного возраста.

Что касается гендерного распределения, то распределение мужчин практически одинаково с общереспубликанскими показателями, в то время как в распределении женщин выделяется меньшая доля женщин трудоспособного возраста и большая доля женщин старше трудоспособного возраста.

Таб.8.2.1. Показатели прироста, убыли населения Алексеевского городского поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 Прогноз | 2015 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения (на начало года) - всего: | чел. | 11563 | 11706 | 11846 | 11987 |

Наблюдается общий прирост населения, что положительно характеризует социально-экономическую обстановку в поселке, хотя он и ниже, чем в среднем по Республике Татарстан. Основной прирост населения связан с положительной миграцией. К 2020 году динамика роста населения поселка сохранится.

Наибольшая доля безработных приходится на пгт. Алексеевское – 132 человека.

Тем не менее, необходимо увеличивать долю населения моложе трудоспособного возраста и трудоспособного возраста. В результате социологических исследований было выявлено, что основным препятствием к росту рождаемости детей является недостаточная финансовая обеспеченность домохозяйств. Следовательно, необходимо наращивать заработную плату в поселке. Также следует способствовать миграции населения трудоспособного возраста из других регионов Российской Федерации.

8.3. Прогноз развития промышленности.

В Алексеевском городском поселении имеются три бюджетообразующих предприятия: ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО «Алексеевская Керамика», Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан», На долю указанных предприятий приходится более 84 % выручки предприятий района. В них работает более 33 % трудоспособного населения, а также они дают 42 % поступлений в местный бюджет.

Объем промышленного производства по филиалу ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Алексеевский молочно-консервный комбинат» Средняя численность работающих на данном предприятии составила 242 человека, среднемесячная зарплата – 10 тысяч рублей. За 2010 год комбинатом было закуплено и переработано 26,8 тыс. тонн молока базисной жирности, в том числе от индивидуального сектора – 2,8 тыс. тонн, к уровню прошлого года – 72,3%. Основными видами производства готовой продукции после переработки молока являются масло крестьянское, СЦМ 25% жирности, СОМ.

Наряду с производством промышленной продукции на комбинате развивается подсобное хозяйство, которое специализируется на выращивании свиней. На подсобном хозяйстве комбината насчитывается свыше 1000 голов поросят. За год получено приплода 1206 голов, забито 600 голов общим весом 53,5 тонн на мясо для производства колбасных изделий, а также для реализации через магазин комбината.  272 головы поросят продано для личных подсобных хозяйств работникам комбината. На комбинате работает колбасный цех, где производятся колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. Его производительность составляет до 300 кг колбасных изделий в смену.

Объем промышленной продукции ОАО «Алексеевская керамика» за 2010 год составил 173 млн. рублей или 106% к уровню 2009 года. Среднегодовая численность работников на предприятии составляет 200 человек. Средняя заработная плата – 13167 рублей. За прошлый 2010 год объем всей продукции составил 32,2 млн. штук кирпича, что на 0,8 млн. штук больше предыдущего года.

Опираясь на качество и широкую номенклатуру производимого кирпича, у завода отсутствуют проблемы с реализацией продукции. В настоящее время ведутся работы по испытанию нового состава глин широко известных клинкерных изделий высокопрочной керамики, что в будущем, в связи с более широким спросом потребительского рынка, позволит запустить новый цех по производству клинкерных изделий, который даст дополнительные рабочие места и возможность идти в ногу со временем.

Объем промышленной продукции по ООО «Алексеевская ФХТ» составил 10 млн. рублей, рост производства по сравнению с прошлым годом – 173%. Изделий ткацкого производства выпущено на 4 млн. рублей, швейной продукции – на 6 млн. рублей. Всего было занято на производстве в прошлом году 53 человека. Фабрика имела несколько кредитных обязательств, на сегодня задолженность по кредитам составляет лишь 315 тыс. рублей.

В прошлом году фабрика активизировала работу на электронных торгах, результатом которых стало заключение контракта на сумму более миллиона рублей на пошив мягкого инвентаря для Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Также заключен договор с московской фирмой «Бель Постель» на пошив постельных комплектов, что способствовало загруженности швейного цеха и финансовому благополучию предприятия.

В перспективе ООО «Алексеевская ФХТ» планирует вывести на самоокупаемость ткацкое и швейное производство и завершить 2011 год с прибылью. Для этого находить более выгодные заказы, участвовать на электронных торгах, активнее сдавать свободные площади в аренду, находить новые рынки сбыта производимой продукции, участвовать в выставочной деятельности, перенимать опыт работы более современных предприятий.

Таб. 8.3.1. Показатели выручки основных бюджетообразующих предприятий Алексеевского городского поселения за 2007 – 2010 гг., млн. руб.

| Наименование предприятия | 2010 г. | 2011 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Алексеевская Керамика» | 119,343 | 125,6847 | 134,4403 | 175,232 |  |
| - доля в ВТП, % | 5,8 | 3,7 | 4,2 | 5,5 |  |
| ОАО «Алексеевскдорстрой» | 941,396 | 1768,1303 | 1276,1466 | 1567,2762 |  |
| - доля в ВТП, % | 45,5 | 51,7 | 40,3 | 48,9 |  |
| Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» | 457,387 | 409,0362 | 175,1557 | 338,781 |  |
| - доля в ВТП, % | 22,12 | 11,96 | 5,53 | 10,58 |  |
| ИТОГО | 1518,126 | 2302,8512 | 1585,7426 | 2081,2892 |  |
| доля в ВТП, % | 73,42 | 67,36 | 50,03 | 64,98 |  |

Рис.8.3.1.1.Распределение продукции по основным отраслям Республики Татарстан за 2008 – 2010 гг.

2010           2015                 2020

Рис. 1.2 Распределение продукции по основным отраслям в Алексеевском городском поселении за 2010 – 2020 гг.

В сравнении с отраслевой спецификой Республики Татарстан, в Алексеевском городском поселении наибольшее развитие получила строительная отрасль.

8.4. Прогноз развития застройки Алексеевского городского поселения

Формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения, обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем являются мерами достижения высокого качества среды. Для обеспечения комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства необходимо придерживаться плана жилищного строительства Алексеевского городского поселения до 2020 г., в котором нашло отражение решение следующих задач:

1.	Объем жилищного строительства за 2011 – 2020 гг.;

2.	Месторасположение жилищного строительства;

3.	Мероприятия по ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда.;	Мероприятия по реконструкции и модернизации жилищного фонда первых лет индустриального домостроения, внедрение новых более экономичных технологий строительства, производства строительных материалов;

5.	Мероприятия по привлечению средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, выделяемых для строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках целевых федеральных и республиканских программ; для строительства инфраструктуры

6.	Мероприятия по привлечению средств федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, выделяемых для строительства инфраструктуры.

Комплексное освоение территорий под жилищное строительство должно способствовать сохранению и увеличению многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения; размещению различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью; формированию комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации; внедрению экономических и административных рычагов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных материалов и технических условий для разработки проектной документации.

Жилой фонд Алексеевского городского поселения можно условно разделить на 2 вида – многоквартирные жилые дома и индивидуальная малоэтажная застройка. Комфортность проживания определяется такими характеристиками жилья, которые непосредственно влияют на восприятие потребителя, оцениваются им при решении вопроса о покупке жилья и его цене.

Таб.8.4.1. Классификация  жилого фонда Алексеевского района

| Категория жилья | Площадь (тыс. кв. м.) |
| --- | --- |
| МКД | 85,4 |
| Индивидуальное | 169,7 |

С 1996 г. в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан в республике была начата реализация Программы ликвидации ветхого жилья. Кроме того, Кабинетом Министров Республики Татарстан в 1998 году была принята программа обеспечения строящихся жилых поселков индивидуальной застройки необходимой инженерной инфраструктурой – «Свой дом». Благодаря реализации данной программы  удалось сохранить и увеличить высокие темпы строительства жилья и уровень обеспеченности жильем населения

Прогнозируемый ввод жилья к 2020 году 26,0 тыс. кв. метров.

8.5. Прогноз изменения доходов населения.

По показателям денежного дохода на душу населения Алексеевское городское поселение почти в два с половиной раза отстает от среднереспубликанских показателей, характеризуется в среднем более низким уровнем заработной платы. Соответственно показатели уровня жизни населения остаются ниже среднереспубликанских значений. Объем валового регионального продукта на душу населения почти в два раза ниже средних показателей по Республике Татарстан.

Таб. 8.5.1. Основные  индикаторы уровня жизни и социально-экономического положения, в относительном выражении за 2007 – 2010 года

|  | Республика Татарстан | Алексеевское городское поселение |
| --- | --- | --- |
|  | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010/2009 |
| 1.Денежный доход на душу населения в среднем за месяц (нарастающим итогом с начала года) | 122,5 | 111,8 | 113,7 | 124,5 | 107,86 | 121,1 |
| 2.Объём валового регионального продукта - ВРП в основных ценах, нарастающим итогом | 121,9 | 96,3 | 111,9 | 154,9 | 98,9 | 113,9 |
| 3.Объем ВРП на душу населения, нарастающим итогом (в основных ценах) | 121,76 | 96,15 | 111,5 | 154,9 | 98,7 | 113,2 |
| 4.Объем добавленной стоимости предприятий, нарастающим итогом5) | 111,1 | 92,46 | 121,4 | 127,0 | 100,67 | 113,9 |
| 5.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 2) | 123,0 | 92,99 | 120,4 | 134,64 | 84,37 | 160,9 |
| 6.Объем инвестиций в основной капитал, нарастающим итогом | 127,28 | 98,1 | 114,2 | 58,1 | 172,9 | 36,7 |
| 7.Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на предприятиях и в организациях, включая субъекты малого предпринимательства | 129,95 | 102,0 | 114,1 | 135,3 | 113,0 | 113,8 |
| 8.Обеспеченность общей площадью жилья на одного жителя | 102,8 | 101,37 | 102,7 | 101,8 | 101,3 | 101,8 |
| 9.Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами (на 100 семей) | 100 | 99,3 | н. д. | 101,7 | 102,8 | 104,1 |

Денежный доход на душу населения рос практически идентично с республиканскими показателями. Наблюдаются более высокие темпы роста объема ВРП и соответственно объема ВРП на душу населения, объема добавленной стоимости. В результате анализа основных индикаторов уровня жизни и социально-экономического положения Алексеевского городского поселения выявлена объективная необходимость в создании максимально благоприятных условий к увеличению номинальных денежных доходов населения.

9. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы.

Перспективный спрос на коммунальные ресурсы приведен в Таб. 9.1. Основные показатели в энергетической сфере в 2007-2020 г.г.(Приложение).

10. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

10.1.Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Для нормального поддержания водоснабжения  поселка, необходимо ежегодно производить замену 5 км водопроводных сетей.

Существуют проблемы в обеспечении населения качественной питьевой водой. Первая причина – артезианские скважины находятся в зоне жилой застройки поселка и не имеют 2-го и 3-го пояса зон санитарной охраны. Качество питьевой воды артезианских скважин, расположенных в зоне жилой застройки, не соответствует санитарным нормам.

Вторая причина – из-за неудовлетворительного состояния действующих водопроводных сетей и сооружений происходит вторичное загрязнение. Для решения проблемы обеспеченностью качественной водой население пгт. Алексеевское, в 2012 году завершено строительство единого водозабора производительностью 1,0 тыс.куб.метров в сутки. Сметная стоимость реконструкции водопроводных сетей составляет 24,0 млн. руб.в текущих ценах.

В соответствии с Генеральным планом пгт. Алексеевское

Расчетные расходы воды

Расходы воды в общественных зданиях и предприятиях местной промышленности приняты по данным ОАО «Алексеевскводоканал».

Результаты расчетов по выше указанным потребителям сведены в таблицу 1.

Водоснабжение общественных организаций

и предприятий местной промышленности

Таб. 10.1.1.

| №№ п/п | Наименование предприятий | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2020г. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³/сутки | м³/сутки |  |
| 1 | ОАО «Алексеевскдорстрой» | 11,5 | 11,9 |  |
| 2 | ООО «Алексеевские инженерные сети» | 4,3 | 4,88 |  |
| 3 | ООО «Керамика – Маркет» | 3,0 | 4,2 |  |
| 4 | ООО «Алексеевское ФХТ» | 2,8 | 4,3 |  |
| 5 | ООО «Трио» | 2,1 | 5,4 |  |
| 6 | ОАО «Алексеевская керамика» | 3,45 | 4,4 |  |
| 7 | «Быт –Сервис» | 1,32 | 1,32 |  |
| 8 | ЦРБ | 43,5 | 43,5 |  |
| 9 | Итого: | 71,97 | 82,9 |  |

Количество жителей, норма водопотребления (в зависимости от степени благоустройства) приведены в таблице 2.

Нормы водопотребления в пгт. Алексеевское.

Таб. 10.1.2.

| №№ п/п | Степень благоустройства и наименование водопотребителей | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во жителей чел. | Норма водопот. л/сутки на чел. | Кол-во жителей чел. | Норма водопо. л/сутки на чел. |
| 1 | Застройка зданиями с водопользо- ванием из водоразборных колонок | 2448 | 40 | 340 | 50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 4564 | 140 | 5477 | 160 |
| 3 | Застройка зданиями, оборудован- ными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3888 | 200 | 5983 | 230 |
|  | Итого: | 10900 |  | 11800 |  |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  | 50 |  | 50 |

С целью уменьшения расхода воды питьевого качества на нужды полива, предлагается 50% расчетного расхода забирать из поверхностного источника – р.Кама.

Согласно проведенных расчетов по водопотреблению:

- на первую очередь строительства (2015г.) требуемый расход – 2438,7м³/сутки;

- на расчетный срок (2020г.) – 3509,2 м³/сутки

Суммарная подача водозаборами – 2452,0м³/сутки, что полностью обеспечит население водой на 1 очередь строительства.

На первую очередь предлагается:

- Построить зоны санитарной охраны первого пояса у отдельно стоящих скважин.

- Произвести закольцовку существующих и проектируемых сетей Ø110мм.

- Перекладка трубопроводов имеющих 100( износ на полиэтиленовые трубы по ГОСТ 18599-01.

- Перекладка водопровода Ø110 по ул.Короленко, Д.Бедного, Куйбышева, Ленина, Бутлерова, Красноармейская.

Дальнейшее освоение территории под жилую застройку будет осуществляться в восточное направление до с. Лебяжье.

Основная часть поселка, застроенная многоэтажными жилыми домами, имеет центральную систему канализации. В микрорайонах частной застройки сбор сточных вод производится в выгребных ямах.

Очистные сооружения расположены в северо-западной части р.ц. Алексеевское. Максимально – суточная производительность очистных сооружений Q=1200куб.м/час.

Очистка стоков двухступенчатая на однотипных аппаратах «Биосорб». Пропускная способность одной пары аппаратов – 360,0 куб.м/сут.

Ежегодно в поселке  очистными сооружениями очищаются в среднем 369,1 тыс. м3 сточных вод. Из них 42 % сточных вод принимаются от населения, 6 % от бюджетных организаций, 52 % от промышленных предприятий и др.

Обеспеченность поселка  по очистке сточных вод биологическими очистными сооружениями канализации составляет 40 %. Поселковые биологические очистные сооружения - перегружены, эксплуатируются 3,5 года и требуют дополнительного увеличения мощности.

Среднесуточный отпуск воды на 1 человека – 92 литра.

Схема существующей канализации – самотечно – напорная. На территории поселка находятся шесть канализационных насосных станций, перекачивающих стоки через колодцы. Общая протяженность сетей 12700м. Сети оборудованы колодцами из сборных ж/бетонных элементов.

По разработанному проекту необходимо строительство канализационных сетей центральной части поселка Алексеевское, где предусмотрена прокладка канализационной сети по улицам, где в настоящее время канализационные сети отсутствуют. ПСД прошла экологическую и вневедомственную экспертизы. Сметная стоимость реконструкции водопроводных сетей составляет –  в текущих ценах 11,5 млн. руб. На сегодняшний день освоено 6,5 млн. руб.

В соответствии с Генеральным планом пгт. Алексеевское:

Канализационную сеть предлагается принять из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-01:

- самотечную – ПЭ63SDR 17,6 Р=6 атм;

- напорную – ПЭ80 SDR13,6 Р=10 атм.

Сети канализации укладываются на естественное основание с песчаной подготовкой h=100мм, с глубиной заложения напорных трубопроводов – 2,20 м, самотечных – от 1,50 до 4,0 м.

На сетях самотечной канализации предлагается установить смотровые, поворотные и линейные колодцы из сборных ж/бетонных элементов по серии 3.900-3.

Водоотведение сточных вод по очередям строительства сведено в таблицу № 3.

Водоотведение по очередям строительства

Таб. 10.1.3.

| № п/п |  | Расходы сточных вод, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 1773,0 | 2713,1 |
| 2 | Промышленность и общественные организации | 122,0 | 131,38 |
| 3 | Неучтенные расходы 5% | 74,0 | 113,0 |
|  | Итого | 1969,0 | 2957,5 |

Освоение западной резервной территории включает строительство новых канализационных сетей. В 2010 г. разработана проектно сметная документация. Источником финансирования  - средства инвестора ОАО «Алексеевскводоканал». Необходима прокладка канализационной сети общей протяженностью 4682 м, в том числе самотечная канализация 2751 м., напорная канализация – 1931 м. Общая сметная стоимость строительства ценах  2010 г.  – 12878,30 тыс. руб..

Система теплоснабжения

Отопление индивидуальной застройки до 2010 года осуществлялось  от местных генераторов тепла, горячее водоснабжение – от газовых проточных водонагревателей.

Существовала следующая  система теплоснабжения поселка городского типа Алексеевское:

- Квартальной котельной.

- Котельных бюджетных организаций.

- Мини-котельных жилых домов.

Обслуживали котельные  две организации:

- ООО «Алексеевские инженерные сети»

- ООО «Инженерные сети»

Полезный отпуск продукции обоих организаций составлял 37,2 тыс. Гкалорий в год.

За 2010 год  ООО «Алексеевские инженерные сети»  произведено  - 16,7 тыс.  Гкалорий,  организацией ООО «Инженерные сети»  – 20,5 тыс.  Гкалорий.

Цена одной Гкалории в 2011 году в организации ООО «Алексеевские инженерные сети»  составляет -1345 рублей, а в организации ООО «Инженерные сети» - 1272 рубля.

Основной проблемой систем теплоснабжения поселка являлось то, что квартальная котельная, имея три мощных котла ДКВР-6,5 работает на 28% своей мощности, нет возможности отрегулировать подачу тепла в квартиры в зависимости от погодных условий. Установив щиты учета тепловой энергии (в первую очередь для сокращения своих платежей)  жители домов в осеннее-весенний период  жаловались на избыток подачи тепла (щиты учета это подтверждают, расход тепла в октябре и феврале почти не отличаются, хотя разница должна быть в два раза). Расход газа на выработку одной Гкалорий превышает установленный  норматив на 14%.

За последние три года тариф на  теплоснабжение вырос на 26%,  в то же время  на капитальный ремонт  котельных не производился. Крайне изношенное состояние тепловых сетей привело  к сверхнормативным расходам   топливно-энергетических ресурсов и потерям, снизилась надежность и безопасность эксплуатации теплоэнергетического оборудования, увеличились  затраты и фактическую себестоимость выпускаемой продукции, а также снизилось  качество предоставляемых услуг, что привело к убыткам предприятия. Неудовлетворительная работа сетей по распределению потоков горячей воды по отапливаемым потребителям вынуждает увеличивать мощность сетевых насосов и перерасходовать электроэнергию в котельной. Приведение в порядок квартальной котельной фактически означает полную замену оборудования, что потребует капитальных вложений. Это приведет к очень большому увеличению тарифа за счет инвестиционной составляющей. Инвестиции поднимут тарифы еще выше.

В результате высокого тарифа на теплоснабжение, в многоквартирных домах, который доходил  до  63% от всех платежей за все жилищно-коммунальные услуги, большинство жителей не в состоянии в зимнее время оплачивать такие высокие коммунальные услуги. Только за двух комнатную квартиру в январе месяце  квартплата составляла 6-7 тысяч рублей. Доходы в это время года у сельских жителей наоборот снижаюся.

Перевод минитопочных на поквартирное отопление от двухконтурных котлов был принят на  районной сессии в 2010 г.

Но процесс перевода был очень медленно. Причиной медленного перехода на поквартирные системы отопления является то, что нет  100% согласия  всех жителей дома. В то же время жители домов отапливающихся от квартальной котельной обращались  с просьбой о переводе их домов на двухконтурные котлы.

Это было возможно лишь в том случае, если будет ликвидирована квартальная котельная.

Квартальная котельная построена 1975 году, в настоящее время отапливает:

-  жилой фонд -21 дом.

-  объекты соцкультбыта – 9 зд.

-  объекты торговли -1 зд.

Имеет  износа оборудования -  80  %

Пути решения проблемы. В 2011 году комиссией, созданной администрацией района, было рассмотрено  два варианта  решения вопроса теплоснабжения п.г.т. Алексеевское.

Первый вариант: реконструкция котельной.

В масштабах поселка на модернизацию теплоснабжения необходимы 12,2 (двенадцать миллионов двести тысяч)  рублей. Если эту сумму  вложить в инвестиционную составляющую тарифа  с разбивкой на три года, то тариф на тепоснабжение возрастет еще на 22%, а это для населения – недопустимо. Местный бюджет вложить средства тоже не может, т.к от этой котельной отапливается только четыре здания, которые финансируются  из местного бюджета и потребляет  только 18% производимой котельной тепловой энергии. Средства местного бюджета необходимо вкладывать в существующие котельные, а их 78, которые  отапливают бюджетные учреждения.

Результат реконструкции квартальной котельной:

- Бесперебойное, стабильное теплоснабжение объектов.

- Снижение расходов газа на 13%

- Ежегодное увеличение тарифа в среднем на 30%

- Необходимое вложение средств в будущем на реконструкцию  тепловых сетей.

Второй вариант - организационный перевод всех домов на  двухконтурные котлы.

Надо позволить населению решать проблему самостоятельно, создав соответствующее нормативное поле. На практике это может достигаться поквартирной установкой котлов.

Основными плюсами для поселка  этого варианта является:

- возможность организационными методами (без привлечения миллионных инвестиций) решить проблему теплоснабжения;

— энергосбережение (современный бытовой котел при отсутствии теплотрасс позволяет экономить 40-50% газа по сравнению с централизованной системой отопления );

— уменьшение опасности техногенных и социальных катастроф;

— четкий контроль платежей за потребленный газ.

Для  пользователей основными плюсами установки двухконтурных котлов является то, что они:

- получают тепло и горячую воду независимо от состояния коммунальных сетей;

— экономят газ и за счет этого деньги (стоимость установки современного котла полностью окупается за пять-семь лет, а ежемесячная экономия составляет 1200—1500 руб.);

— точно знают, за что они платят.

Отрицательным моментом данной программы является -  в случае неуплаты за газ их могут отключить от газоснабжения (при центральном отоплении отключить за долги квартиру отдельного потребителя технически достаточно проблематично).

Еще одна важная составляющая в непростом вопросе предоставления коммунальных услуг — платежи населения. Внедрение систем автономного отопления позволяет решать и эту проблему. Для проверки этого тезиса достаточно сравнить задолженность населения перед теплогенерирующей компанией (за центральное отопление) со счетами владельцев автономных систем.

Анализ оплаты за коммунальные услуги показывает, что ТСЖ  в которых жилые дома отапливаются  от котельных,  сбор платежей составляет:

- ТСЖ «Есенина» -90%

- ТСЖ «Центральная» -94%

- ТСЖ «Набережная» -94%

в то же время, где установлены  двухконтурные котлы, сбор платежей составляет:

- ТСЖ «МКК» - 99%

-ТСЖ «Октябрь» - 100%

В первом случае она составляет 92,7 %, во втором — 100%.

Перевод всех домов на  двухконтурные котлы в 2012 г. привел к 100%  капитальному ремонту систем отопления во всех домах, установке поквартирных щитов учета газоснабжения, к уменьшение потребления газа на 65%, ликвидации теплотрасс, уменьшению платежей за ЖКУ с учетом оплаты кредита за установку котлов.

Для бюджетных учреждений  установлены  блочных котельных, что привело:

1.ликвидация теплосетей.

2.экономия газа на 15%

3.Отсутствие оператора, автоматическое регулирование подачи  теплоносителя.

Обеспечение Программы финансовыми ресурсами:
Обеспечение Программы финансовыми ресурсами по переводу жилых домов на индивидуальное поквартирное отопление предусматривается из средств Республиканского  бюджета на реконструкцию сетей газоснабжения, заемные средства, собственные средства населения на поквартирные установки котлов.

В среднем кредит на 1 квартиру на 7 лет составляет 80 000 рублей.  Всего переведено 843 квартиры. Финансовые затраты составляют 67 440 000,0 руб.

Затраты средств на перевод бюджетных организаций составляют:

Местный бюджет – 10 000 руб.

Собственные средства предприятий.

Поквартирное отопление позволит получить экономию природного газа на 30 - 40%, приобрести в лице конечных потребителей (собственников жилья) наиболее исправного плательщика за природный газ, значительно сократить и ликвидировать задолженность по услугам жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках программы выполнено:

- переведены все жилые дома отапливаемые  от квартальной котельной, минитопочных  и котельной ЦРБ на двухконтурные котлы:

- завершено строительство блочной котельной для здания РОВД.

-  завершено строительство двух газораспределительных щитов по ул.

Комсомольская и ул. Советская.

- построены блочные котельные для административных здания РДК, нарсуд, федеральное казначейство, здания мировых судей, школы № 2.

Установлены  газовые котлы для жилого  дом по ул. Казакова № 1, здание библиотеки, здание Татафондбанк

|  | Список домов переведенных на поквартирные системы отопления в Алексеевском городском поселении в 2012 году Адрес № дома Кол-во квартир ул. Бутлерова 2а 8 ул. Бутлерова 2б 8 ул. Есенина 1 16 ул. Есенина 11 16 ул. Есенина 13 27 ул. Есенина 15 27 ул. Есенина 17 18 ул. Есенина 3 16 ул. Есенина 5 16 ул. Есенина 7 16 ул. Есенина 9 16 ул. Ленина 86 10 ул. Казакова 9а 26 ул. Комсомольская 39 36 ул. Комсомольская 41 18 ул. Куйбышева 42 8 ул. Куйбышева 47 27 ул. Куйбышева 49 18 ул. Куйбышева 81 10 ул. Куйбышева 87а 8 ул. Ленина 24а 8 ул. Ленина 75 24 ул. Набережная 10 18 ул. Набережная 11 18 ул. Набережная 12 21 ул. Набережная 13 8 ул. Набережная 6а 8 ул. Набережная 9 16 пер. Октябрьский 1 27 ул. Павелкина 20 18 ул. Павелкина 24 8 ул. Павелкина 25а 8 ул. Павелкина 26 16 ул. Павелкина 26а 18 ул. Павелкина 27 8 ул. Павелкина 28 8 ул. Павелкина 28а 33 ул. Павелкина 29 22 ул. Павелкина 29а 18 пер. Пионерский 4 18 ул. Советская 19а 8 ул. Советская 23 27 ул. Советская 25 36 ул. Советская 25а 27 ул. Советская 27 36 ул. Советская 40 32 Итого 834 |
| --- | --- |

Система газоснабжения

В настоящее время газоснабжение пгт. Алексеевское осуществляется природным газом.

Газоснабжение природным газом осуществляется магистрального газопровода Миннибаево-Казань-Альметьевск через систему газопроводов отводов и через газораспределительную станцию АГРС – Алексеевское выходной ниткой Р=27кгс/см2 и выходной ниткой Р=6 кгс/см2. Проектная производительность АГРС составляет 150 тыс.нм3/ч.

Общая сметная стоимость в ценах 2012 г.  – всего 11 110,24 тыс. руб. На территории проектируемого Западного жилого района ориентировочно может разместиться 32430,5 кв.м. жилья, на территории Восточного жилого района – 69386,2 кв.м. жилья.

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития города, способствующего принципиальному улучшению жизни населения. Это особенно актуально в условиях усугубляющихся социальных проблем. п.г.т. Алексеевское являются центром района и выполняют межселенную функцию, поэтому при расчете необходимого количества некоторых объектов обслуживания учтены потребности населения района в целом.

В районах новой застройки необходимо организовать разветвленную сеть обслуживания с предоставлением, как ежедневных услуг, так и услуг периодического характера, предназначенного для всего населения.

Утилизация твердо-бытовых отходов

Большое значение для поселка имеет создание нормальных санитарно-гигиенических условий, в т.ч. высокого уровня санитарного благоустройства. Для этого принимаются меры, направленные на защиту от загрязнения почв, воздушного бассейна, водных пространств города всевозможными отходами и отбросами, возникающими в процессе жизненной и трудовой деятельности населения.

Складирование твердо-бытовых отходов района производится на полигоне ТБО: Алексеевском полигоне – сданным в эксплуатацию в 1998 .  Срок его функционирования не менее 15 лет. Имеется 1 цех по переработке бытовых отходов, производительностью 100 тыс. тонн в год и 1пункт приема вторичного сырья. На полигоне имеется в наличии пресс ТМ-10Т и измельчитель пластмасс  ИПР-150 М.

## 11. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения

Для обеспечения процессов энергосбережений в Алексеевском городском поселении необходимо повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости экономики поселка на 15 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы поселка на энергосберегающий путь развития.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу 
по:
-совершенствованию нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

-проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

-обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Основные мероприятия предприятий коммунального комплекса по энергосбережению:

тыс.руб

| Мероприятия | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2024 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Полигон» |
| Замена ламп накаливания на светодиодные |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |
| Итого: | 15,0 |
| ОАО «Алексеевскводоканал» |
| Установка общедомовых приборов учета на многоквартирные дома | 24,0 |  |  |  |  |  | 24,0 |
| Итого: | 24,0 |
| Всего: | 8779,0 |

Срок окупаемости мероприятий по энергосбережению 5 лет.

12. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

#### Финансовые потребности необходимы для реализации Программы, будут обеспечены за счет бюджетного финансирования, средств поступающих от реализации услуг в части установленных надбавок к тарифам, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства и собственные средства предприятий.

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

#### Развитие системы водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятий | Сумма расхо- дов, всего, млн. рублей | Сроки выполнения | Предпола- гаемый ис- точник фи- нансирова- ния | Мощность по проекту | Созда- ние но- вых мо- щнос- тей, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОАО «Алексеевскводоканал» |
| Система водоснабжения |
| Проектирование и строительство водопроводных сетей в п.г.т. Алексеевское | 2,9 | 2013-2014 | Инвестиционные вложения | 8 км. |  |
| Система водоотведения |
| Проектирование и строительство локальных очистных сооружений с сетями в пгт. Алексевское (2 очередь) | 12,5 | 2012-2017 | Инвестиционные вложения | 0,7 т.куб.м. сутки |  |
| Итого: | 12,5 млн. рублей |  |  |  |  |
| ВСЕГО | 15,4 млн. рублей |  |  |  |  |

Утилизация твердо-бытовых отходов

| Наименование мероприятий | Сумма расхо- дов, всего, млн. рублей | Сроки выполнения | Предпола- гаемый ис- точник фи- нансирова- ния | Мощность по проекту | Созда- ние но- вых мо- щнос- тей, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Полигон» |
| Строительство контейнерных площадок с учетом раздельного сбора твердо-бытовых отходов | 1,9 | 2011-2014 | Инвестиционные вложения | 16 ед. |  |
| Приобретение оборудования для вывоза ТБО | 1,4 | 2011-2015 | Инвестиционные вложения | 2 ед |  |
| Итого: | 3,3 млн. рублей |

## 13. Перспективная схема электроснабжения поселения.

## В настоящее время, а также в перспективе до 2020 года, электроснабжение предприятий  и коммунально-бытового сектора не требует перспективных схем электроснабжения, так как имеется резерв мощностей.

## Таб. 13.1 Электрические нагрузки по этапам расчетного срока

| № | Наименование потребителей | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2015г. | 2020 г. |
| Расчетная мощность, кВт |
| 1. | Коммунально-бытовой сектор | 3500,7 | 4033 | 4720 |
| 2. | Промышленный сектор | 130,5 | 1493 | 1545 |
|  | Итого | 4805,7 | 5526 | 6265 |
| Годовое электропотребление, тыс.кВт*ч/год |
| 1. | Коммунально-бытовой сектор | 18553,8 | 18374,9 | 18016 |
| 2. | Промышленный сектор | 2480 | 2597 | 2835 |
|  | Итого | 21033,8 | 21971,9 | 21851 |

## Мощности многих подстанций полностью не используется  - имеется избыток мощностей, поэтому строительство новых ТП предусматривается только в районах застроек к 2025 г.

## 14. Перспективная схема теплоснабжения поселка  не требуется

## 15.Перспективная схема водоснабжения и водоотведения

Мероприятия Программы

Приоритетными направлениями реализации Программы являются повышение качества питьевой воды и надежности систем водоснабжения и водоотведения, улучшение процесса очистки сточных вод, сокращение неучтенных расходов воды (утечек), модернизация технологического процесса очистки, лабораторного оборудования на станциях очистки сточных вод.

В рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. геологическое изучение питьевых подземных вод посредством проведения поисково-оценочных работ и разведки месторождений подземных вод;

2. реконструкция, модернизация существующих водозаборов, станций очистки воды с применением более эффективных методов очистки, в том числе современных фильтрующих материалов, мембранного метода глубокой доочистки питьевой воды, наиболее эффективных и экономичных реагентов, новых методов и средств для обеззараживания воды и обеспечения ее эпидемиологической безопасности;

3. строительство, реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

строительство современных биологических очистных сооружений канализации для доведения уровня очистки сточных вод до нормативных требований;

4. строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий.

Основные программные мероприятия:  реконструкция и строительство объектов водоснабжения и водоотведения

Были разработаны мероприятия:

по завершению строительства очистных сооружений и канализационных сетей,

по строительству единого водозабора в р.п. Алексеевское,

Объем затрат на реализацию мероприятий по Алексеевскому городскому поселению  с прогнозными объемами финансовых затрат на их реализацию на 2014-2020г. представлен в        Таб. 15.1.

| Наименование затрат | строи-тель-ство млн.руб | рекон-струк-ция млн.руб | Всего: млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты на мероприятия по объектам организаций водопроводно-канализа-ционного хозяйства ЖКХ, в том числе: |  |  | 52,7 |
| Водозаборные сооружения | 18,0 | - | 18,0 |
| Станции очистки воды | - | - | - |
| Водопроводные сети | 8,6 | 3,4 | 12,0 |
| Очистные сооружения канализации | 12,5 | - | 12,5 |
| Канализационные сети | 7,3 | - | 7,3 |
| Затраты на геологическое изучение питьевых подземных вод |  |  | 1,6 |
| ИТОГО: |  |  | 54,3 |

Проведение мероприятий:

по изучению питьевых подземных вод позволит обеспечить население защищенными подземными источниками водоснабжения, подготовить месторождения пресных подземных вод для промышленного освоения.

по строительству, реконструкции водопроводного хозяйства позволит

по водозаборным сооружениям - обеспечить население качественной питьевой водой в бесперебойном режиме, подключить новых абонентов;

по водопроводным сетям - снизить эксплуатационные затраты на ремонт, уменьшить количество аварий, подключить новых абонентов.

по строительству, реконструкции канализационного хозяйства позволит:

в части реконструкции очистных сооружений - решить экологическую проблему,   подключить новых абонентов;

по канализационным сетям - снизить эксплуатационные затраты на ремонт,

уменьшить количество аварий, подключить новых абонентов, улучшить

санитарно-экологическую обстановку.

Мероприятия по техническому и технологическому изменению основ функционирования организаций водоснабжения и канализации осуществляются в соответствии со схемами развития водоснабжения и водоотведения как составной частью программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского поселения.

Дополнительные мощности объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2011-2015г.г. для обеспечения комплексной застройки п.г.т. Алексеевское  представлены в следующей таблице:

Таб. 15.2.

| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение л/сек | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 40,25 |
| Канализация, л/сек | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |

Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в местах существующей застройки производится с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство.

4. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы основано на софинансировании расходов из средств федерального, республиканского и  местного бюджетов, средств предприятия ОАО «Алесеевскводоканал». Это обусловлено необходимостью государственной поддержки инвестиций через финансовые механизмы минимизации рисков их привлечения, в том числе путем предоставления государственных гарантий.

В Программе учтены предполагаемые объемы финансовых затрат на геологическое изучение и освоение месторождений подземных вод, предусмотрены затраты на проектно-изыскательские работы, а также на реализацию мероприятий по объектам водоснабжения и водоотведения.

Предоставление бюджетных средств осуществляется в установленном законодательством порядке. Планирование необходимых расходов из средств бюджета Республики Татарстан осуществляется Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством экономики и промышленности Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан.

## Существующая схема водоснабжения и водоотведения на период 2014-2020 годы не меняется. Необходимо ежегодно проводить ремонт существующих сетей не менее 5 км.  Бурение скважин с учетом тампонажа,  вышедщих  из строя.

## 19. Общая программа проектов

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Алексеевского городского поселения, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения,

- модернизация и реконструкция направленная на энергосбережение,

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных,

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- строительство сетей для  нового строительства жилых домов,

- повышение экологической безопасности в поселке, обеспечение населения

защищенными источниками водоснабжения, качественной питьевой водой.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных

отходов на территории поселка;

- улучшение экологического состояния.

- обеспечение раздельного сбора  и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в районном центре  и создать  благоприятные условия для населения Алексеевского городского поселения.